## Slide 1
AuTURBO 2019 OpenAI ROS
H.O LEE

## Slide 2
PoleCart가 막대를 세우기 위해
좌우로 움직임
TB2가 벽을 피해 벽뒤
목적지로 이동
Fetch 로봇이 네모를 차서
목적지 (빨간 점) 로 보냄
ShadowHand 가 육면체를
원하는 면이 오게 돌림
ShadowHand 가 막대기를
원하는 형상으로 잡게 돌림
강화학습 알고리즘
-> Q learning
시뮬레이션 툴
-> JAVA
서론. Open AI platform을 로봇에 적용해서 무엇을 하고 있을까요?
Mujoco :
유료 simulation tool
50 $ / year.
한달 무료 → 학생은 무료 버전 ?
강화학습 알고리즘
-> Q learning
시뮬레이션 툴
-> Gazebo
강화학습 알고리즘
-> PPO
시뮬레이션 툴
-> mujoco
강화학습 알고리즘
-> HER
시뮬레이션 툴
-> mujoco
강화학습 알고리즘
-> HER
시뮬레이션 툴
-> mujoco
https://gym.openai.com/envs/#robotics
Notes: <number>

## Slide 3
서론. Open AI 란 ?
2015년 설립
오픈AI(OpenAI)는 프렌들리 AI를 제고하고 개발함으로써 전적으로 인류에게 이익을 주는 것을 목표로 하는 비영리 인공지능(AI) 연구 기업이다.
이 단체의 목적은 특허와 연구를 대중에 공개함으로써 다른 기관들 및 연구원들과 자유로이 협업하는 것이다.
설립자 - 일론 머스크, Sam Altman
Gym
OpenAI 는 Gym이라는 Gym은 강화 학습 알고리즘을 개발하고 비교하기위한 Toolkit.
Gym은 다양한 환경에 대한 정보를 Wrapper 형태로 제공.
연구자가 강화학습 알고리즘을 디자인하는 데만 집중할 수 있도록 도와 준다.
ROS 에서 OpenAI 를 쓸 경우에도 이 Gym 이라는 package를 깔아야 한다. .
Code 주소 - https://github.com/openai/gym/
Baseline
강화학습 알고리즘은 해당 Baseline git에 정의 되어있다.
A2C / ACER / ACKTR / DDPG / DQN / GAIL / HER / PPO1 / PPO2 / TRPO
Code 주소 - https://github.com/openai/baselines

## Slide 4
본론. Open AI 를 ROS + GAZEBO 와 연동하여 사용
방법 1. Python 2.0에서 OpenAI ROS package만 사용 .
장점 : ROS 기반 환경 setting이 쉬움. OpenAI Gym Code그대로 사용.
가제보 기반 Robot 13종을 지원하는 API 가 만들어져 있음.
단점 : OpenAI의 Baseline에 있는 강화 학습 알고리즘을
그대로 가져다 쓸수 없음. 기본 예제에서 qlearn 정도만 제공
그외 keras에서 dqn 알고리즘 가져다 쓸수도 있긴 함.
Python 3
Python 2
OpenAI 와 ROS 는
지원 Python version이
틀려서 연동 이 되지 않는 문제 있음.
방법 2. python 3.0을 가상환경에서 실행하여 OpenAI 사용
장점 : OpenAI Gym, Baseline 그대로 사용.
단점 : ROS 기반 환경 setting이 방법 1보다 어려움.
ROS Gazebo 기반 에서 강화학습을 학습시에
적당한 방법을 선택해서 하시면 될것 같습니다.
해당강의는 아래 방법으로만 진행 예정.
방법 1. Python 2.0에서 OpenAI ROS package 에
기본 제공하는 q learning 만 사용
해당 강의에서는 방법1 OpenAI Ros package 만 설명

## Slide 5
1. OpenAI ROS Packages 에서 기본 지원하는 Gazebo Simulation Bot
OpenAI 쪽 interface Code만 있고 각 봇의 가제보 시뮬레이션 코드는 알아서 찾아야 한다……..이게 젤 어렵습니다.
cartpole
hopper
moving_cube_image
parrotdrone
rosbot_husarion
hopper
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_ros/src/b5fb3523a4c089a2bcbc4d7db9ed7453e227c372/openai_ros/doc/img/?at=kinetic-devel
hopper
sawyer_robot
turtlebot3_sim
turtlebot2
shadow_tc
wamv
Fetch
이 예제 돌릴 예정
Notes: <number>

## Slide 6
2. Turtlebot3 Packages Dependency Package 설치
http://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/pc_setup/#pc-setup
$ sudo apt-get install ros-kinetic-joy ros-kinetic-teleop-twist-joy ros-kinetic-teleop-twist-keyboard ros-kinetic-laser-proc ros-kinetic-rgbd-launch ros-kinetic-depthimage-to-laserscan ros-kinetic-rosserial-arduino ros-kinetic-rosserial-python ros-kinetic-rosserial-server ros-kinetic-rosserial-client ros-kinetic-rosserial-msgs ros-kinetic-amcl ros-kinetic-map-server ros-kinetic-move-base ros-kinetic-urdf ros-kinetic-xacro ros-kinetic-compressed-image-transport ros-kinetic-rqt-image-view ros-kinetic-gmapping ros-kinetic-navigation ros-kinetic-interactive-markers
$ sudo apt-get install ros-melodic-joy ros-melodic-teleop-twist-joy ros-melodic-teleop-twist-keyboard ros-melodic-laser-proc ros-melodic-rgbd-launch ros-melodic-depthimage-to-laserscan ros-melodic-rosserial-arduino ros-melodic-rosserial-python ros-melodic-rosserial-server ros-melodic-rosserial-client ros-melodic-rosserial-msgs ros-melodic-amcl ros-melodic-map-server ros-melodic-move-base ros-melodic-urdf ros-melodic-xacro ros-melodic-compressed-image-transport ros-melodic-rqt-image-view ros-melodic-gmapping ros-melodic-navigation ros-melodic-interactive-markers
Melodic
package로 변환
아래 것 설치
turtlebot3 gazebo simulation을 melodic서 구동하기 위해 아래 디팬던시 패키지 설치
이 노란 부분 추가 하면 무조건 창이 ROS1 으로 셋팅되어 열림
~$ eb
alias r2='export ROS_MODE=ros2 && source ~/.bashrc'
export ROS_MODE=ros1
if [ "$ROS_MODE" = "ros1" ];then

## Slide 7
2. OpenAI ROS Turtlebot3 Packages 설치 명령어 설명
Reference : http://wiki.ros.org/openai_ros
~$ r1
~/catkin_ws$ cd ~
~/$ git clone https://github.com/openai/gym.git
~/$ cd gym
~/gym$ sudo apt install python-pip
~/gym$ pip install -e .
~$ cs
~/catkin_ws/src$ git clone https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_examples_projects.git
~/catkin_ws/src$ git clone https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_ros.git
~/catkin_ws/src$ git clone https://bitbucket.org/theconstructcore/turtlebot3.git
~/catkin_ws/src$ cm
$sb
$rospack profile
$roslaunch my_turtlebot3_openai_example start_simulation.launch
$roslaunch my_turtlebot3_openai_example start_training.launch
Ros1 melodic 환경 설정 , Auturbo Melodic과 crystal 동시사용 macro 적용시에 사용가능 Macro
OpenAI Gym 설치
pip install gym 같이 binary 기반 설치시
python 버전 erro 발생. source 기반서 설치 하세요.
Openairos package를 사용한 예제
Openairos package 설치
TB3 Gazebo simnulaion code 설치. Openai ros 연동 되게 약간 수정된 code 임. 이거 받을 때 중복 폴더 제거하고 받아야 함.
빌드, ROS 1줄 설치시 사용가능 Macro
빌드한거 Ros package에 list up
TB3 가제보 실행 명령어 ( 코드 수정 안 하면 erro 발생 )
다음장에 수정 point 설명
Qlearn 알고리즘으로 장애물 피하며 학습 시작.

## Slide 8
3. Code 수정 Point
////code change
$ gedit ~/catkin_ws/src/openai_examples_projects/my_turtlebot3_openai_example/launch/start_simulation.launch
<include file="$(find turtlebot3_gazebo)/launch/turtlebot3_world.launch"/>
-><include file="$(find turtlebot3_gazebo)/launch/turtlebot3_world.launch">
​
슬러시 중복, 슬러시 제거

## Slide 9
4. OpenAI ROS 로 Turtlebot3 Packages 구동 화면
TB3 가 장애 물을 피해 움직이는 예제가 돈다. 물론 처음 실행 시키면 학습 전이라 마구 부딪힌다.
학습이 완료 되면 정말 잘 피해 갈까 ? IF 문 한 줄이면 끝날 코드를 이렇게 어렵게 거대하게 신뢰성 없이 돌리는 이유는 ?
실제 학습을
하기 위해서는
SAVE / Load 함수를
넣어야 하고
중간에 무한 루프
빠지는 부분도
해야함.
사실상
OpenAI ROS TB3
Sample Code는
수정 없이
그대로 써서
학습은 어려움.

## Slide 10
TB3 machine learning packages ( OpenAI Gym 사용 X, Keras DQN 을 강화학습 알고리즘 사용)
사실 turtlebot3는 openAI packages 를 사용하지 않아도 Keras의 DQN 강화학습을 통한 자체 machine learning packages를 가지고 있다. 동작도 잘되고 설명서도 잘되 있고 구조도 훨씬 간단하다. Model save, load 관련된 User Interface 도 잘 되어 있다.
그리고 target 목적지 [ episode 마다 빨간색 지점이 ( 목적지가 ) 생성 된다. ] 로 가는 것도 강화 학습에 포함되어있다.
OpenAI TB3 예제는 장애물 피하는 것만 , OpenAI TB2예제가 장애물을 피해 목적지에 가는 것도,
OpenAI cube 예제가 Keras의 DQN 을 사용하여 Model save, load 부분도 구현 되어있다.
https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_machine_learning / https://youtu.be/5uIZU8PCHT8
http://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/machine_learning/#machine-learning
OpenAI 랑 동일하게 Agent , Environment, state, reward, action 구조로 동작하며
target point 관련된 부분이 학습에 추가되어서 Reward와 state에 이 부분 관련된 배열이 state에 더 추가 되고 reward 계산식도 target point 과련된 계산식이 추가 되어있다.
TB3_DQG_stage 2 : 고정 장애물을 피해 목적지로 이동
TB3_DQG_stage 3 : 동정 장애물을 피해 목적지로 이동
TB3_DQG_stage 4

## Slide 11
OpenAI ROS 응용하여 어떠 Code를 개발해 볼수 있을 까요
무엇이 하고 싶은가요 ? 구현 못해도 상관없습니다. 일단 꿈은 크게…
강화학습 알고리즘
-> PPO
시뮬레이션 툴
-> mujoco
ROS1 Open Manipulator로 OpenAI 기반 Slide 구현
3. 제 3의 기체 기반 OpenAI navigation packages 구현
2. ROS2 기반 OpenAI TB3 navigation packages 구현
1. OpenAI , ROS 연동환경 설정
2. Opm OpenAI interface 구현
3. Gazebo Simulation환경 구현
4. Her 기반 training script 구현
5. 학습
ROS2 기반 OpenAI 구현
- Gym 그대로 사용
2. Gazebo 환경 구현
4. Her 기반 training script 구
5. 학습
1. 해당봇 OpenAI interface 구현
2. 해당봇 Gazebo Simulation 환경 구현
3. Qlearn or DQN 기반 환경 구현
4. Her 기반 training script 구현
5. 학습
?

## Slide 12
OPENAI ROS Turtlebot3 Qlean Navigation Code 분석

## Slide 13
5. OpenAI ROS 로 코드 구조
Reference : http://wiki.ros.org/openai_ros
Training Environments:
로봇을 학습시키는 데 필요한 모든 데이터를 제공하는 역할
OpenAI Gym 공식 환경을 상속받습니다. 그래서 그들은 완전히 호환되며 OpenAI Gym의 훈련 절차를 사용
Task Environment. 로봇이 배워야 할 작업을 지정할 수 있는 Class, Robot Environment을 상속
Robot Environment. 작업에서 사용할 로봇을 지정하는 Class, Gazebo Environment 을 상속
Gazebo Environment. Gazebo simulation과 연결되는 Class, Gym Environment( OpenAI의 기본구조)을 상속
Training Script:
로봇을 훈련시키기 위해 사용할 학습 알고리즘 을 정의하고 설정
-> Training Environments은 그대로 쓰고 Training Script만 수정해서 원하는 강화학습을 쉽게 만들수 있다.
………………………...정말 ???
Training Environments
크게 두 개 구조로 되어 있습니다. Training Script 와 Training Environments

## Slide 14
Training Environments
5. OpenAI ROS 로 Turtlebot3 구동 코드 위치
openai_examples_projects / my_turtlebot3_openai_example / scripts/ start_qlearning.py
openai_ros / openai_ros / src / openai_ros / task_envs / turtlebot3 /turtlebot3_world.py
openai_ros / openai_ros / src / openai_ros / robot_envs /turtlebot3_env.py
openai_ros / openai_ros / src / openai_ros / robot_gazebo_env.py
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_examples_projects.git
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_ros.git
이론상 이것만 수정하면 원하는 강화 학습을 봇에 적용할 수 있다고 하니 이것만 분석

## Slide 15
6. OpenAI ROS TB3 example training script Code 분석 ( parameter configuration )
Training script
openai_examples_projects / my_turtlebot3_openai_example / config/ my_turtlebot3_openai_qlearn_params.yaml
qlearn
parameters
task
parameters
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_examples_projects.git
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_ros.git

## Slide 16
6. OpenAI ROS TB3 example training script Code 분석 ( traning script )
openai_examples_projects / my_turtlebot3_openai_example / scripts/ start_qlearning.py
Training script
Qlearn 수식형태로 동일
폴더에 같이 들어 있음.
OpenAI gym 불러옴
사용할 강화 학습 알고리즘 불러옴
Gym 환경을 wappers 형태로 불러옴
Ros 관련된 함수를 불러옴
Turtlebot3_world의 task env 를 불러옴
Ros node를 불러옴
OpenAI gym으로 환경을 만듬 여기에 적은 이름이
위에서 가져온 Turtlebot3_world의 task env 에서
등록한 이름과 동일 해야 함.
Turtlebot3_world
해당 rospackage 경로 얻어 오기
생성한 gym을 wappers 형태로 불러오기
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_examples_projects.git
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_ros.git

## Slide 17
6. OpenAI ROS TB3 example training script Code 분석 ( traning script )
openai_examples_projects / my_turtlebot3_openai_example / scripts/ start_qlearning.py
Training script
my_turtlebot3_openai_qlearn_params.yaml
해당 config 파일에서 qlearning에 필요한 파아미터 들을 불러온다.
강화학습에 사용할 Qlearn 객체 만들기 ( 읽어온 파라미터 넣어 준다. )
이중 action_space 는 Turtlebot3_world ( task environment ) 파일에서 config 파일의
'/turtlebot3/n_actions 값 ( turtlebot이 취할 수 있는 action ) 여기서는 아래 3개 정의 됨
Qlearn 클레스 초기화
변수 초기화
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_examples_projects.git
https://bitbucket.org/theconstructcore/openai_ros.git

## Slide 18
6. OpenAI ROS TB3 example training script 분석 ( traning script )
Training script
openai_examples_projects / my_turtlebot3_openai_example / config/ my_turtlebot3_openai_qlearn_params.yaml
아래 와 같은 Agent 와 Environment가 1cycle을 도는 형태가 1 Step
OpenAI ROS TB3 example training 의 경우
State : laser_scan 배열
Reward : Done( 충돌 , 뒤짚힘 )이 발생하면 -200,
앞으로 이동 성공 + 5
옆으로 이동 성공 - 1
Action : 3개 Action( forward, left, right 이동 )
Step
1000번
돌기
episod
500번
돌기
Step 이 1000번 돌거나 Done이 True가 되면
Episod 1개가 종료 된다. Episode 시작시 env 환경이 reset이 된다. 그러면 gazebo 환경이 초기화 ( bot이 초기 위치로 이동) 된다.
OpenAI ROS TB3 example training 의 경우
Done이 True가 되는 경우,turtlebot3_world.py(task env)에 정의
- Accel값을 보고 봇이 뒤짚히거나 길울어 졌다고 판다시
- lidar 값을 읽었을 때 장애물에 닿았다고 판단시.
Step 1Cycle
Episode 1Cycle

## Slide 19
[유첨 ]강화학습(Reinforcement learning) 이란
강화 학습(Reinforcement Learning. 이하 RL)은 기계 학습이 다루는 문제들 중 하나로 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 현재의 상태를 인식하여, 선택 가능한 행동들 중 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하는 방법입니다.
에이전트(Agent) : 상태를 관찰, 행동을 선택, 목표지향
환경(Environment) : 에이전트를 제외한 나머지
(물리적으로 정의하기 힘듦)
상태(State) : 현재 상황을 나타내는 정보
행동(Action) : 현재 상황에서 에이전트가 하는 것
보상(Reward) : 행동의 좋고 나쁨을 알려주는 정보
Reinforcement Learning은 아래로 나누어 진다.
1. Model base RL
모델은 state와 action을 받고, next state와 reward를 return한다.
Model은 planning에 쓰여지며, 실제로 경험하기 전에 가능한 미래 상황을 고려하여 action을 결정하는 것이다.
2. Model free RL
반대로 Trial-and-error을 하며 배우는 것을 Model-Free라고 한다.